## Slide 1: Server R&D FW2 Team Jason Yuan 2017/2/6
Server架构及组装

## Slide 2: 目录
Server概念及分类
HP ProLiant 系列服务器
DL/ML/SL/BL产品样机
Server组件及组装

## Slide 3: Server概念及分类

## Slide 4: Server概念
服务器（Server）指一个管理资源并为用户提供服务的计算机，通常分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器。运行以上软件的计算机或计算机系统也被称为服务器。相对于普通PC来说，服务器在稳定性、安全性、性能等方面都要求更高，因此CPU、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和普通PC有所不同。
Notes: 文件服务器(FTP/NAS),数据库服务器(ORACLE、DB2、SQL Serve),应用程序服务器(WEB),

## Slide 5: 专案分类
Run Rain
HP ProLiant (G1-G10), HP设计，FXN生产。
JV(Join Venture)
FXN设计并生产，HP联系客户。
Alibaba
FXN设计并生产，FXN与Ali客户直接沟通。
白牌
FXN设计并生产，针对小客户的无牌产品。

## Slide 6: JV现有专案
JBOD类
Lego-MFST,Lego-Apple,Lego-wave2,Broadside,RIMOVA
Server类
1218R,1206R,1211R,806S,407S,807S,Arcee,RAX
New Project
Thunder,Twins,Supperman

## Slide 7: HP ProLiant系列服务器

## Slide 8: HP ProLiant 系列服务器
HP ProLiant服务器：开创并推动工业标准服务器发展。
1993年，以“Professional（专业）和Reliant（可靠）”为理念，正式命名为ProLiant服务器，并以源源不断的技术创新，如RAID硬盘保护技术、热插拔硬盘、远程管理、通用电源插槽，不断推动着工业标准服务器产业的发展，并不断巩固和提升在工业标准服务器产业的潮流领导者地位。
Notes: 增加校验信息来保护硬盘上的数据，在线更换硬盘保证系统不停机，ilo监控

## Slide 9: HP ProLiant 服务器分类
主要有四类：
BL(Blades Line) --刀片(Blade)服务器
DL(Density Line) --机柜式(Rack)服务器
ML(Modular Line) --塔式(Tower)服务器
SL(Scalable Line) --可扩展服务器
Notes: DL:体积小，集成度高。ML:和家庭中的台式机结构相似，独立运行。BL:配合C3000/C7000刀片服务器机箱，配置灵活，可分为两种半宽和全宽两种；SL：介于DL和BL之间，兼顾高密度和灵活性

## Slide 10: 命名规则
HP服务器的命名规则:
字母 (DL/ML/BL/SL) +数字(三位数)
三位数字表示型号，前两位的规则为：
ML 为奇数+奇数（如 ML350p，ML350e，ML110）
DL 为奇数+偶数（如 DL380p，DL160，DL560）
BL 为偶数+偶数（如 BL460c，BL420c，BL660c）
注：最后一位表示平台，“0” Intel ，“5”AMD。
Notes: SL:2500/210t（命名不规范）

## Slide 11: 命名规则(续)
最后一位小写字母代表：
Notes: Essential：基本的，主流的

## Slide 12: 开发代号
产品型号 | 开发代号（core name）
BL460c G9 | Talwar
BL420c G8 | Iceman
ML350 G9 | Honolulu
DL380p G8 | Hendrix
SL390s G8 | Agis
… | …

## Slide 13: DL/ML/sl/BL产品样机

## Slide 14: DL Server

## Slide 15: ML Server

## Slide 16: SL Server
Notes: SL460 Top：Chassis, Below：SL Server

## Slide 17: BL Server
Notes: BL460

## Slide 18: C3000
Notes: Top:Front,Below：Back

## Slide 19: 1 U = 4.445 cm,2 U = 8.89 cm
4.445 cm
8.89 cm

## Slide 20: Server组件及组装

## Slide 21: CPU Installation
CPU Slot
CPU
The breach for install CPU correctly

## Slide 22: HeatSink Installation
HeatSink
Populate Heatsink
over CPU
Heatsink Cage

## Slide 23: Memory Installation
Populate Memory
DIMM Slot

## Slide 24: Alom Card Installation
Alom Card
Slot

## Slide 25: Power Supply (BP) Installation

## Slide 26: Power Supply Installation
Power Supply BackPanel

## Slide 27: Fan Installation

## Slide 28: HDD Installation

## Slide 29: Riser Installation

## Slide 30: Cable Connection
Front VGA cable
HDD BP Power cable
System sensor cable

## Slide 31: Assembled Accomplishment

## Slide 32: Air Baffle

## Slide 33: Air Baffle Installation

## Slide 34: System Rear(Right)
VGA Port
iLO NIC
USB Port
Notes: 注意区分ilo口和nic口，区分VGA和COM接口

## Slide 35: System Rear(Left)
NIC Port
COM Port

## Slide 36: System Front
Front VGA
Power button
Front USB
UID Button

## Slide 37: CPLD chip
CPLD chip
Notes: 控制开机上电时序

## Slide 38: SAS Controller
SAS Controller
SAS ROM
Cache Module Slot
SAS 4i Port

## Slide 39: Cable Connection
SAS Cable

## Slide 40: iLO And BIOS
iLO Chip
BIOS ROM
iLO ROM

## Slide 41: SD/TPM/PCH/Battery
South Bridge
CMOS Battery
TPM Card
Mini SD Card Slot
Notes: TPM(Trusted Platform Module)（可信赖平台模块）它能有效地保护PC、防止非法用户访问。

## Slide 42: SWITCH
Maintenance SW
Notes: 系统维护开关(System Maintenance Switch ) 是一个多位长的拨码开关

## Slide 43: System Maintenance Switch
Notes: 1：BIOS锁；3：BIOS debug模式 4：重置开机密码 5：检查系统配置信息；7:6：POST LED切换显示目标

## Slide 44
Thank You！